Příloha k SOD

Stavba :

„Bývalá cihelna – opravy sociálních zařízení v objektu administrativy“

Místo :           Kutná Hora, ul. Cihlářská čp.17, č.poz. st. 597/3, 597/1

(areál bývalé cihelny)

Objednatel: 	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

Popis stávajícího stavu:

Stávající objekt administrativy je přízemní, zděný. Obvodové stěny s vnějším kontaktním zateplením. Střecha jednoplášťová plochá. Okna plastová.

Z hlediska statiky je objekt bez zjevných vad a viditelných známek výrazného poškození, které by ohrožovaly stabilitu objektu.

Část objektu určená pro obsluhu areálu bude provozně i stavebně oddělena od ostatních částí. Nezasahuje se do nosné konstrukce budovy, nemění se vzhled objektu. V sociálním zázemí bude z kabinky WC proveden sprchový kout a to v části pro muže i ženy. Z jedné kabinky WC muži se vytvoří úklidová místnost s výlevkou. Vybourá se zárubeň a osadí nová s dveřmi otevíranými ven.

V chodbě bude osazeno umyvadlo a instalační příprava pro kuchyňskou linku obsahující dřez, sporák, lednici, mikrovlnou troubu, varnou konvici. Dodávku a montáž kuch.linky si zajistí provozovatel.

Obklady a dlažby v upravovaném sociálním zázemí budou provedeny nové. Provede se také nový obklad za kuchyňskou linkou a kolem umyvadla.

Vytápění :

Ve stávajícím objektu bude vytápění bez úprav. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda, vytápění ústřední teplovodní s otopnými tělesy.

Vodovod :

Bude provedena výměna a úprava v dotčené části. Nové potrubí plastové, vedeno v drážce ve zdivu a v podlaze, napojení na stávající rozvody. Potrubí bude izolováno pěnovou izolací.

Kanalizace :

Splaškové vody jsou svedeny do stávající jímky na vyvážení. Součástí prací je i oprava propadlé kanalizace v revizních šachtách.

Provede se prověření a pročištění ležaté kanalizace a následná kamerová zkouška hlavního kanalizačního řadu v objektu.

V dotčené části se provede nové připojovací potrubí.

Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno v drážkách ve stěně a v podlaze, napojení na stávající rozvody. Potrubí plastové, vedeno ve spádu. Osadí se nová umyvadla, směšovací baterie a armatury, WC mísy a sedátka.

Elektroinstalace :

Nová elektroinstalace bude provedena dle ČSN a bezpečnostních předpisů. Před předáním díla bude předložena revizní zpráva elektro a dokumentace skutečného provedení.

Stávající příkon elektro je dostačující. V dotčených částech stávajícího objektu bude provedena úprava a doplnění stávajícího rozvaděče, doplnění světelných a zásuvkových rozvodů a koncových prvků (zásuvky 230V, vypínače). V každé místnosti budou 4 ks zásuvek 230V.

Pro nový přívod elektřiny pro venkovní buňky bude provedena instalační příprava (vytrubkování trasy do venkovního prostoru).

Rozvody budou měděnými vodiči vedeny v drátěných podstropních instalačních žlabech, instalačních trubkách a pod omítkou.

Na celkový stavební záměr je vypracována projektová dokumentace (viz příloha) Ing. Karlem Vrátným, ASIST – projektování a příprava staveb, Rubešova 60, Kolín I., která je součástí ZD (dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy 12 vyhl. č. 499/2006 Sb.).

Rozsah požadovaných prací je vymezen slepým položkovým rozpočtem (viz příloha ) a předchozím textem.

Práce a dodávky vyplývající z projektové dokumentace ale neuvedené v rozpočtu ani textu nejsou předmětem této části díla (např.: buňky, venkovní inž.sítě, zpevněné plochy, oplocení apod.)

Stanovené podmínky pro zpracování  nabídky

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná v korunách českých bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Součástí nabídkové ceny bude dopravné a veškeré další náklady uchazeče nutné pro plnění zakázky. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je výkaz výměr (viz příloha) s položkami a množstevními údaji pro realizaci zakázky.

Některé množstevní údaje obsažené ve výkazu výměr jsou  uvedeny v přiložené projektové dokumentaci. Uchazeč je plně odpovědný za ověření úplnosti výkazů výměr a za případné stanovení dodatečných položek a vlastních množstevních údajů pro sestavení nabídky a nabídkové ceny. Uchazeč odpovídá za to, že nabídková cena bude zahrnovat veškeré položky a náklady nezbytné pro realizaci díla, které bude plně funkční, bez vad a bude mít všechny vlastnosti popsané projektovou dokumentací.

Uchazeč odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů do nabídkové ceny a za úplnost ocenění jednotkových cen a zahrnutí veškerých nákladů souvisejících s kompletním zhotovením nebo dodáním dané položky, včetně nákladů na dopravu do místa plnění zakázky a nákladů souvisejících se specifickým místem plnění zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Součástí nabídky jsou  vyplněná tabulka a smlouva o dílo v příloze tohoto mailu.

Příloha: Tabulka – vyplněnou přiložit k zaslané nabídce

Smlouva o dílo – vyplněnou přiložit k zaslané nabídce

Slepý položkový rozpočet – vyplněný přiložit k zaslané nabídce

Projektová dokumentace

V Kutné Hoře 22.6.2020

Ing. Ota Morawski
referent majetkové správy
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 327 710 198
mobil +420 606 089 529

morawski@mu.kutnahora.cz

www.mu.kutnahora.cz