Příloha č. 2_ ZMĚNA

VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

s názvem

„Sportovní hala Klimeška – Kutná Hora III. etapa

dodávka doplňkového sportovního vybavení“

(dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

SEZNAM POŽADOVANĚHO DOPLŇKOVÉHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

SPECIFIKACE

1)Branky házená – 2 ks (splňující požadavky UIHHF a Českého házenkářského    svazu

Barva červeno - bílá

- rozměr 3 x 2 x 0,8 m - hliníkové

- kotvení do podlahy pomocí talířků

2) Ochranné sítě

2.a) SÍTĚ ZA BRANKY S RUČNÍM POSUVEM včetně montáže ( roztahování od středu do stran )

- 2 ks sítí – 1 kus o rozměru 34 m x 6 m

- barva sítě béžová

- očka o velikosti 50 x 50 mm

- síla polypropylenu 3 mm

- zatížení dolního okraje 200 g/mb

- montážní prvky – ocelová lanka, karabinky, koncovky lanek

- ocelový držák o délce ramene 150 cm ( podpírá nosné lanko ve středu haly)

- lakovaný práškovou barvou –  barva modrá

2.b) OCHRANNÉ SÍTĚ NA OKNA  včetně montáže

- 8 ks ochranných sítí – 1kus o rozměru 2,4 m x 6 m

- barva sítě béžová

- očka o velikosti 50 x 50mm

- síla polypropylenu 3mm

- montážní prvky – ocelová lanka, karabinky, rozpínáky, koncovky lanek

3) Lavičky – 10 ks

- lavička gymnastická s dřevěnými nohami - délka 3m, po otočení může sloužit jako tréninková kladina

4) Florbal –

4.a) branky turnajové 115 x 160 cm se sítí  2 ks

4.b) mantinely sada pro hřiště 40x20m   1komplet

4.c) mantinely sada pro hřiště 28x16m    1komplet

4.d) přepravní a skladovací vozík - 3 ks

- mantinely s vozíky na hřiště  - rozměr 40 x 20 m, zaoblení obloukových modulů        r = 2,09 m, vysoce odolný polypropylen bílé barvy, certifikace IFF, speciální technologie tavených svárů (molekulární spoj), které jsou ve všech rozích zdvojnásobeny. Každý modul má jedno výztužné žebro trojúhelníkového tvaru pro trvalé zabezpečení proti deformacím a zajištění úhlu 90° funkční plochy modulů vůči hrací ploše. Každý rovný modul je ze zadní strany opatřen nosnou trubkou pro zabezpečení vodorovného skladování mantinelových modulů. Součástí dodávky budou 3 ks přepravního a skladovacího vozíku, povrchová úprava – žárové zinkování.

5) Stolky pro rozhodčí – 2 ks

- 1 ks o délce 4 m, šířka 70cm, výška 75 cm,  přední část krycí deska - lamino

6) Žebřiny

- 8 ks o rozměru 90 x 300 cm včetně kotvících prvků a speciální konstrukce

7) Síť volejbalová

7.a) volejbalová síť s anténkami 3 ks

7.b) věšák na sítě (pro vhodné uskladnění)  - 3 ks

7.c) Sloupky na volejbal hliníkové pro dva dvorce - 6 ks

7.d) Pouzdra pro uchycení volejbalových sloupků do podlahy včetně montáže -           8ks

8) Žíněnka – 4 ks

- rozměr 120 x 200 x 5 cm, středně tvrdá

9) Židle – 16 ( 8 + 8 rozhodčí) – stohovatelné - barva modrá

- sedáky plastové, nohy kovové s plastovými ochranami proti poškrábání podlahy

10) Branky na miniházenou QUICK PLAY SPORT HÁZENÁ JUNIOR:

rozměr  2,4m x 1,7m -  4ks

11) Gymnastické nářadí – trampolíny

rozměr: výška min 30 cm a průměr  min 100 cm – 2 ks

12) Žíněnka kotoulová – rozměry:  200 x 100 x 8 cm PU s úchyty – 6 ks

13) Dopadová plocha (žíněnka) - rozměry: 300 x 200 x 25 cm – 2ks

14) Gymnastická koza  výška 65 – 75 cm - 1 ks

15) Švédská bedna - pur pěna 3 díly -  2 kusy

16) Odrazový můstek  dřevěný - 1 ks

17) Volejbalové míče Gala Pro Line 10 – 10 ks + vozík

18) Basketbalové míče  Molten BG6X - 5 ks  a Molten BG7X - 5 ks

19) Stůl na stolní tenis + pálky  - 4ks + balení míčků